## Slide 1
NOVAnix-DVI
바이알 이물질 검사 시스템
Vial Foreign Body Inspection System
프로젝트 소개 및 화면 구성
2026.03
Notes: 안녕하세요, NOVAnix-DVI 바이알 이물질 검사 시스템 프로젝트를 소개드리겠습니다. 본 시스템은 의약품 바이알(유리병) 내부의 이물질을 자동으로 검출하는 비전 검사 소프트웨어입니다. Basler 산업용 카메라와 연동하여 실시간으로 바이알을 촬영하고, 영상처리 알고리즘과 딥러닝을 결합하여 이물질, 버블, 노이즈를 정확하게 분류합니다. 오늘은 시스템의 전체 구조와 각 화면별 주요 기능을 순서대로 소개하겠습니다.

## Slide 2
프로젝트 개요
Project Overview
!
배경
의약품 품질 관리를 위한
바이알 내 이물질 검출 필요성
기존 육안 검사의 한계
→ 자동화 비전 검사 도입
▶
목적
Basler 카메라 기반
실시간 바이알 이물질 검출
이물질·버블·노이즈
자동 분류 및 판정
★
핵심 가치
3단계 권한 관리
(User / Viewer / Maker)
딥러닝 + 영상처리 하이브리드
검출 정확도 극대화
2 / 11
NOVAnix-DVI
Notes: 본 프로젝트의 배경부터 말씀드리겠습니다. 의약품 바이알 생산 라인에서 내부 이물질 검사는 품질 관리의 핵심입니다. 기존에는 사람이 육안으로 검사했으나, 피로도와 개인차로 인한 검출 한계가 존재했습니다. 이를 해결하기 위해 Basler 산업용 카메라와 연동하여 실시간으로 바이알을 촬영하고, 영상처리 알고리즘과 딥러닝 분류 모델을 결합한 하이브리드 검사 시스템을 개발했습니다. 특히 User, Viewer, Maker 3단계 권한 관리로 운영자 역할에 맞는 인터페이스를 제공합니다.

## Slide 3
시스템 구조 & 기술 스택
Basler
Camera
GigE 산업용 카메라
→
영상 전처리
Threshold · Morphology
DoG · CLAHE
→
이물질 검출
일반 검출 · 버블 검출
ECC 보정
→
DL 분류
PyTorch · ONNX
OpenVINO
→
판정 결과
Particle · Noise
Bubble
기술 스택
Frontend
Python · PyQt5
Vision
OpenCV · NumPy
AI/DL
PyTorch · ONNX · OpenVINO
Camera
Basler Pylon SDK
3 / 11
NOVAnix-DVI
Notes: 시스템 구조를 살펴보겠습니다. 전체 파이프라인은 5단계로 구성됩니다. 1) Basler GigE 산업용 카메라로 바이알 이미지를 촬영합니다. 2) 촬영된 영상에 Threshold, Morphology, DoG 밴드패스, CLAHE 등의 전처리를 수행합니다. 3) 일반 검출, 버블 검출, ECC 보정을 통해 이물질 후보를 검출합니다. 4) PyTorch 또는 ONNX/OpenVINO 기반 딥러닝 모델로 Particle, Noise, Bubble을 분류합니다. 5) 최종 판정 결과를 출력합니다. 기술 스택으로는 Python/PyQt5 기반 GUI, OpenCV 영상처리, PyTorch/ONNX/OpenVINO 딥러닝 추론, 그리고 Basler Pylon SDK를 사용한 카메라 제어를 사용합니다.

## Slide 4
메인 화면 — User 모드
Debug Image
일반 검출 버블 검출 ECC 검출
Gray
Blurred
Threshold
Morphology
Defect View
메인 뷰 (바이알 이미지)
Basler Cam Control
카메라 연결 · GrabSave
Load Image / Video
Inspection
Start Inspection
Settings
Threshold · Min Area
Adaptive Threshold
ROI 설정 · DL 분류
Results
ALL · Parti · Noise · Bubt
← 디버그 패널
← 메인 뷰 (촬영 영상) →
제어 패널 →
4 / 11
NOVAnix-DVI
Notes: 메인 화면의 User 모드 전체 레이아웃입니다. 화면은 크게 3개 영역으로 나뉩니다. ① 좌측 디버그 패널: 검출 과정의 중간 영상을 보여줍니다. 일반 검출, 버블 검출, ECC 검출 탭이 있으며, Gray/Blurred/Threshold/Morphology 4단계 영상과 Defect View를 표시합니다. ② 중앙 메인 뷰: Basler 카메라에서 촬영된 바이알 원본 영상을 표시합니다. 하단에는 Position 좌표와 GrayValue, Tact 시간 정보가 표시됩니다. ③ 우측 제어 패널: 카메라 연결/제어, 검사 시작, 검출 파라미터 설정, 결과 필터링 기능이 배치되어 있습니다. Threshold, Min Area 등의 검출 설정과 ROI 설정, 딥러닝 분류 모델 로드 기능을 제공합니다.

## Slide 5
메인 화면 — 주요 기능
◉
카메라 제어
Basler 카메라 연결
RealTime View 활성화
Grab & Save 기능
▶
검사 실행
Start Inspection 버튼
이미지/비디오 로드 지원
영상 저장 기능
◈
검출 설정
Threshold (0~255)
Min Area 설정
Adaptive Threshold
□
ROI 설정
검사 ROI 설정
어노테이션 ROI 설정
검사 영역 한정
◆
DL 분류
분류 모델 로드
Particle/Noise 판별
Defect 이미지 저장
≡
결과 필터
ALL / Particle / Noise
Bubble 필터링
글자 보기 토글
5 / 11
NOVAnix-DVI
Notes: 메인 화면의 주요 기능 6가지를 상세히 설명하겠습니다. 1) 카메라 제어: Basler GigE 카메라를 연결하고 실시간 뷰를 활성화합니다. Cam 설정에서 카메라 파라미터를 조정할 수 있습니다. 2) 검사 실행: Start Inspection 버튼으로 검사를 시작합니다. 이미지 또는 비디오 파일을 로드하여 오프라인 검사도 가능합니다. 3) 검출 설정: Threshold 값(0~255)과 Min Area로 이물질 검출 민감도를 조절합니다. Adaptive Threshold를 활성화하면 조명 변화에 자동 대응합니다. 4) ROI 설정: 검사 ROI와 어노테이션 ROI를 각각 설정하여 바이알 내부 영역만 검사할 수 있습니다. 5) DL 분류: 딥러닝 분류 모델을 로드하여 검출된 이물질을 Particle과 Noise로 자동 판별합니다. 검출된 Defect 이미지를 저장할 수 있습니다. 6) 결과 필터: 검출 결과를 ALL, Particle, Noise, Bubble로 필터링하여 확인할 수 있습니다.

## Slide 6
Viewer 모드
간소화된 모니터링 인터페이스
User 모드
Debug
Image
Main View
Control
Panel
디버그 패널 + 설정 + 결과 필터
전체 기능 접근 가능
→
Viewer 모드
Main View
(전체 화면 확대)
Cam
+
Result
디버그·설정 패널 숨김
모니터링 전용 뷰
3단계 권한 체계
Viewer
영상 모니터링만 가능
설정 변경 불가
User
검사 실행 및 파라미터 설정
일반 운영자용
Maker
모든 설정 접근 가능
시스템 관리자용
6 / 11
NOVAnix-DVI
Notes: Viewer 모드는 모니터링 전용으로 간소화된 인터페이스입니다. User 모드와 비교하면, 좌측의 디버그 패널과 우측의 상세 설정이 숨겨지고, 메인 뷰가 크게 확대되어 바이알 영상을 더 넓게 볼 수 있습니다. 우측에는 카메라 연결, 검사 시작, 결과 표시만 간단히 남아 있습니다. 권한 체계는 3단계로 구성됩니다. - Viewer: 영상 모니터링만 가능, 설정 변경 불가 - User: 검사 실행과 기본 파라미터 설정이 가능한 일반 운영자용 - Maker: 모든 설정과 고급 파라미터에 접근 가능한 시스템 관리자용 하단 상태바의 로그인 버튼으로 권한을 전환할 수 있습니다.

## Slide 7
검사 파라미터 — 분류/검출 조건
분류/검출 조건
Bubble 검출
DL 최적화
기존 검사 정지 상태 판단
Stop Motion
3.00
정지 판단 움직임 임계값
Stop Edge
4.00
정지 판단 에지 임계값
Stop Dark
0.0200
정지 판단 어두움 임계값
Reenter Motion
12.00
재진입 움직임 임계값
Reenter Edge
12.00
재진입 에지 임계값
Reenter Dark
0.0500
재진입 어두움 임계값
Candidate Frames
2
후보 프레임 수
Confirm Frames
4
확정 프레임 수
일반 검출 (Threshold)
Threshold: 220
Min Area: 4
→ 밝기 기반 이진화 후 최소 면적 이상의 객체만 검출
분류 조건
Noise/Particle 대비 임계값: 10
디버그 뷰: VIEW ALL / NOISE / PARTICLE
→ 대비값 기준으로 Noise와 Particle을 자동 분류
7 / 11
NOVAnix-DVI
Notes: 검사 파라미터 창의 첫 번째 탭인 분류/검출 조건입니다. 검사 모드는 기존 검사와 수정 검사(ECC)를 선택할 수 있습니다. 좌측의 정지 상태 판단 파라미터는 바이알이 촬영 위치에서 정지했는지 판단하는 기준입니다. Stop Motion/Edge/Dark 값으로 정지를 판단하고, Reenter 값으로 새 바이알 진입을 감지합니다. Candidate Frames와 Confirm Frames로 정지 상태를 확정합니다. 우측 상단의 일반 검출 설정은 Threshold(220)와 Min Area(4)로 밝기 기반 이진화 후 최소 면적 이상의 객체만 이물질 후보로 검출합니다. 우측 하단의 분류 조건에서는 Noise/Particle 대비 임계값(10)을 설정하여 검출된 객체를 자동으로 분류합니다. 디버그 뷰에서 필터링하여 확인할 수 있습니다.

## Slide 8
검사 파라미터 — Bubble 검출
분류/검출 조건
Bubble 검출
DL 최적화
1
배경 평탄화
Morph Opening
커널: 20, σ: 2.0
2
CLAHE
대비 보정
clipLimit: 20
tileGrid: 64
3
노이즈 제거
Median Filter
커널: 3
4
DoG 밴드패스
σ small: 5.0
σ large: 20.0
5
MAD 임계
민감도 k: 17.5
6
형태학 정리
Close: 5
Open: 5
8 / 11
NOVAnix-DVI
Notes: Bubble 검출 탭의 처리 파이프라인입니다. 버블 검출은 6단계로 구성됩니다. 1단계 배경 평탄화: Morphological Opening으로 배경 조명 불균일을 보정합니다. 커널 크기 20, 스무딩 σ 2.0을 사용합니다. 2단계 CLAHE: 대비 제한 적응 히스토그램 균등화로 로컬 대비를 보정합니다. clipLimit 20, tileGridSize 64입니다. 3단계 노이즈 제거: Median Filter로 소금-후추 노이즈를 제거합니다. 4단계 DoG 밴드패스: Difference of Gaussians로 특정 크기 범위의 버블만 강조합니다. σ small 5.0, σ large 20.0입니다. 5단계 MAD 임계: Median Absolute Deviation 기반으로 통계적 이상치를 검출합니다. 민감도 k값은 17.5입니다. 6단계 형태학 정리: Close(5)로 작은 구멍을 채우고, Open(5)으로 작은 잡음을 제거하여 최종 버블 마스크를 생성합니다.

## Slide 9
검사 파라미터 — DL 추론 최적화
분류/검출 조건
Bubble 검출
DL 최적화
Level 0
CPU Pipeline
기본 방식: CPU에서 crop → GPU 전송
기준
Level 1
GPU Crop
프레임 1장만 GPU 전송, GPU에서 crop/resize
+10~20%
Level 2
+ torch.compile
커널 퓨전으로 추론 최적화
+20~40%
Level 3
+ 배치 사전할당
torch.cat 오버헤드 제거
+30~50%
Level 4
+ grid_sample
F.grid_sample로 crop 루프 완전 제거
+40~60%
Level 5
OpenVINO
ONNX + OpenVINO EP
CPU/GPU/NPU/AUTO 선택
Intel 최적
참고: Level 1~4는 PyTorch + CUDA 모델에서만 적용됩니다. Level 5는 OpenVINO EP (CPU/GPU/NPU/AUTO)를 사용합니다.
9 / 11
NOVAnix-DVI
Notes: DL 추론 최적화 탭에서는 딥러닝 모델의 추론 성능을 단계적으로 향상시킬 수 있습니다. Level 0 (CPU Pipeline): 기본 방식으로 CPU에서 이미지를 crop한 후 GPU로 전송합니다. Level 1 (GPU Crop): 프레임 전체를 한 번만 GPU로 전송하고, GPU에서 직접 crop/resize를 수행합니다. Level 2 (torch.compile): 커널 퓨전을 적용하여 추론 속도를 20~40% 향상시킵니다. Level 3 (배치 사전할당): torch.cat 호출 오버헤드를 제거합니다. Level 4 (grid_sample): F.grid_sample을 사용하여 crop 루프를 완전히 제거합니다. 현재 선택된 레벨입니다. Level 5 (OpenVINO): ONNX 모델을 OpenVINO Execution Provider로 실행하여 Intel CPU/GPU/NPU에서 최적화된 추론을 수행합니다. Level 1~4는 PyTorch + CUDA 환경에서만 작동하며, Level 5는 별도로 onnxruntime-openvino 설치가 필요합니다.

## Slide 10
검사 흐름
Inspection Flow
1
영상 입력
Basler 카메라 실시간 촬영 또는 이미지/비디오 파일 로드
2
정지 상태 판단
Motion/Edge/Dark 파라미터로 바이알 정지 확인 → Candidate/Confirm 프레임 확정
3
이물질 검출
일반 검출 (Threshold + Morphology) + 버블 검출 (DoG + MAD) + ECC 보정
4
DL 분류
검출된 후보를 딥러닝 모델로 Particle / Noise / Bubble 자동 분류
5
결과 표시 및 저장
메인 뷰에 결과 오버레이 · Defect 이미지 저장 · 결과 필터 (ALL/Parti/Noise/Bubt)
10 / 11
NOVAnix-DVI
Notes: 전체 검사 흐름을 5단계로 정리하겠습니다. 1단계 영상 입력: Basler GigE 카메라에서 실시간으로 바이알을 촬영하거나, 저장된 이미지/비디오 파일을 로드합니다. 2단계 정지 상태 판단: 바이알이 촬영 위치에서 완전히 정지했는지 Motion, Edge, Dark 파라미터로 판단합니다. Candidate Frames와 Confirm Frames를 거쳐 정지 상태를 확정한 후에야 검사를 시작합니다. 3단계 이물질 검출: 세 가지 검출 방법을 병행합니다. 일반 검출은 Threshold와 Morphology로 이물질을 찾고, 버블 검출은 DoG 밴드패스와 MAD 통계 기반으로 기포를 검출하며, ECC 보정은 프레임 간 정합을 통해 오검출을 줄입니다. 4단계 DL 분류: 검출된 후보 객체를 딥러닝 모델에 입력하여 Particle, Noise, Bubble로 자동 분류합니다. 5단계 결과 표시: 메인 뷰에 검출 결과를 오버레이하고, Defect 이미지를 저장하며, ALL/Particle/Noise/Bubble 필터로 결과를 확인합니다.

## Slide 11
감사합니다
Thank You
Q & A
NOVAnix-DVI | 바이알 이물질 검사 시스템
Notes: 이상으로 NOVAnix-DVI 바이알 이물질 검사 시스템 소개를 마치겠습니다. 본 시스템은 Basler 산업용 카메라, 고급 영상처리 알고리즘, 그리고 딥러닝 분류 모델을 결합하여 바이알 내 이물질을 정확하고 빠르게 검출합니다. 3단계 권한 관리, 실시간 디버깅 뷰, 6단계 DL 추론 최적화 등 실무 운영에 필요한 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 질문이 있으시면 말씀해 주세요. 감사합니다.